## Slide 1: As Perspectivas para o Gás Natural no Brasil e no RN
Abril 2008
José Geraldo Pinto – Diretor Técnico e Comercial
geraldo@potigás.com.br

## Slide 2
O MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

## Slide 3: Visão e Missão
Visão da Potigás para o futuro:
  Fazer do gás natural um indutor do desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte.
Missão da Potigás:
  "Oferecer soluções energéticas que atendam às necessidades da nossa sociedade, bem como fornecer aos seus clientes produtos de qualidade e que respeitem o meio ambiente, além de permitir que os acionistas obtenham crescente rentabilidade e que os empregados desenvolvam, com satisfação, suas atividades profissionais."

## Slide 4: Análise do Mercado
Macro-ambiente

## Slide 5: O Rio Grande do Norte é um estado movido a derivados de petróleo e biomassa...
O consumo de energia no RN em 2005 foi de 1,6 milhão de tep (5,6 MM de m3/d de GNE).
Os principais derivados de petróleo consumidos são para transporte (diesel e gasolina).
Presença expressiva da biomassa (lenha) se deve em parte ao baixo rendimento observado.
Fonte: Balanço Energético RN, elaboração FGV Projetos
Obs.: os dados apresentados neste trabalho foram retirados do Balanço Energético Estadual 2005 do Rio Grande do Norte, com as seguintes limitações decorrentes:
  inconsistências identificados, como:
    a falta de consumo de gás natural pelo setor energético (que consome parte da produção nos campos de petróleo e gás)
    Limitação de dados de energia elétrica vendida pela Cosern, sem considerar consumidores livres que compram de outros fornecedores (fato que consta no Relatório da Cosern).
  Defasagem dos dados em função da dinâmica acelerada do Estado
Apesar destas ressalvas acreditamos que os dados são um indicador útil do mercado de energia potiguar.

## Slide 6: …cujo crescimento recente do consumo de energia se deu nos setores de transporte e comércio, com o gás natural ampliando a sua participação.
Participação do gás natural dobrou ao longo da década e corresponde a 7%.
Crescimento do consumo de energia na década teve o impacto do racionamento de eletricidade em 2001.
  O maior incremento absoluto do consumo foi no setor de transportes, seguido pelo setor comercial (inclui serviços).
  O setor agropecuário apresentou o maior crescimento percentual, mas sua participação no volume agregado é pequena.
  O desempenho pífio dos setores residencial e industrial decorre do racionamento de energia, que alterou o patamar de consumo no início da década, e da substituição da lenha por outros energéticos com maior eficiência na queima.
Fonte: Balanço Energético 2005 RN
Crescimento do Consumo de Energia no RN por Setor
Consumo de Energia no RN e Participação do Gás

## Slide 7: Nos setores em que está presente, o gás natural ocupa uma posição de destaque, mas está ausente de dois segmentos com potencial de crescimento.
Industrial
  GN é o segundo energético, superado pela biomassa. Potencial de substituição de derivados de petróleo é mínimo.
Transportes
  GN ocupa 1/4 do mercado automotivo leve (parcela ainda maior nas cidades com GNV); diesel é o principal combustível.
Residencial/comercial:
  potencial de substituir parte do consumo de GLP e eletricidade.
Outros setores
  Agropecuária: consumo reduzido de energia e pulverizado pelo interior.
  Energético:
Consumo de Energia no RN em 2005 em mil tep
Fonte: Balanço Energético 2005 RN

## Slide 8: Quadro-resumo: setores do mercado
Indicador Setor | Consumo mil tep (milm3/d GNE) | % GN (1) | Consumidores | Drivers | Principais Concorrentes | Implicações
Industrial | 331 (1.029) | 16% | Alimentos & bebidas, têxtil, cerâmica, mineração | Preço é fator crucial, especialmente para os maiores consumidores Qualidade é importante em algumas atividades. | Biomassa (lenha e bagaço de cana), eletricidade. | Disputa com preço X biomassa não é factível; buscar segmentos que valorizem qualidades do gás
Transportes | 587 (1.828) | 10% | Rodoviário: ônibus e caminhões movidos a diesel, veículos leves a gasolina, álcool e GNV; Aéreo (QAV); outros | Escolha basicamente feita na aquisição do veículo; possibilidade de conversão veículos rodoviários em função do investimento e diferença de preço de combustíveis. | Veículos leves: gasolina e álcool Veículos pesados: óleo diesel. Demais segmentos: GNV não se aplica | GN voltado para um segmento (veículos leves); potencial em transporte coletivo urbano.
Residencial | 432 (1.345) | 0% | Todas as classes sociais. | Definido na escolha do equipamento. Conveniência/ conforto – importante para rendas mais altas. Preço é fator relevante para as camadas mais pobres | Lenha e GLP para cocção, Eletricidade (aquecimento água) | Custo elevado de mudança de equipamento e de conversão em imóveis usados
Comercial | 151 (470) | 0% | Hospitais, hotéis, serviço público, restaurantes, etc. | Preço é importante para os maiores consumidores. Qualidade é relevante em poucas atividades. Conveniência/ conforto pesam para consumos menores. | Lenha, GLP e Eletricidade | Segmentos com necessidades distintas e específicas
Agropecuário | 39 (122) | 0% | Fazendas, chácaras, imóveis rurais | Disponibilidade; preço | Eletricidade | Setor pequeno e disperso.
Energético (2) | 96 (299) | 0% | Produtores de álcool, petróleo, distribuidores de energia | Disponibilidade, preço | Eletricidade, biomassa | Setor que dispõe de fontes próprias.
Obs.: (1) % GN: Parcela do gás natural no consumo do setor (2) consumo de GN pelos produtores não aparece no balanço.
GNE: gás natural equivalente tep – tonelada equivalente de petróleo

## Slide 9: O crescimento das vendas de gás oculta uma possível saturação dos mercados atuais.
Setor industrial
  O gás natural ocupou praticamente todo o espaço ocupado pelo óleo combustível até o início da década.
  Crescimento do consumo de gás nos últimos anos relacionado a novas indústrias e/ou expansão do parque fabril.
Setor de transportes (veículos leves)
  A maior parte do crescimento do consumo neste segmento foi ocupada pelo GNV.
  Após uma rápida penetração, os últimos anos mostram a manutenção em uma fatia do mercado, com o crescimento das vendas decorrente da expansão do seconsumo do segmento.
Fonte: ANP, elaboração FGV Projetos
Consumo Industrial de Gás Natural e Óleo Combustível e Participação Relativa do Gás Natural
Consumo de Combustíveis de Veículos Leves e Participação Relativa do Gás Natural

## Slide 10: Uma estimativa aponta o teto potencial para substituição para o gás natural de 2 milhões m3/d.
Ajuste de eficiência de conversão considerando diferentes rendimentos para biomassa e eletricidade.
Exclusão de “mercados sem vocação para o gás”, como agropecuária e segmentos de transporte.
Exclusão de consumo localizado em cidades afastadas da rede no interior.
Segregação do consumo de eletricidade para uso térmico.

## Slide 11: O consumo de gás não depende apenas da distribuidora, mas também de terceiros e é afetado pelos concorrentes e tendências.
Equipamento
Gás
Conexão
Rede Interna
Varejo
Operação
Manutenção
Benefício
Finalidade
Calor, vapor, água quente, etc.
Cocção, conforto, processo produtivo, etc.
Concorrentes
Afetado por tendências
A distribuidora de gás tradicionalmente opera em uma faixa restrita e depende de terceiros para que o mercado seja atendido.
O consumo de gás depende da existência de uma cadeia de suprimentos capaz de prover equipamentos instalados e em condições de funcionamento.
O gás é consumido para gerar um benefício para o cliente que pode ser obtido de outras formas.

## Slide 12: Quadro-resumo: concorrentes
Indicador Energético | Consumo mil tep (milm3/d GNE) | Principais Consumidores | Drivers | Principais Empresas | Implicações
Biomassa 1 (bagaço de cana, lenha, etc) | 579 (1.801) | Industrial, residencial | Oferta de bagaço em função da produção de álcool/açúcar, custo do frete inviabiliza longas distâncias. Uso de lenha nativa é proibido,mas pouco fiscalizado. | Bagaço é ofertado por usinas de álcool. Oferta de lenha é pulverizada. | Problema de desertificação e aperto na fiscalização podem reduzir a oferta de lenha.
Óleo Combustível | 2 (4) | Indústrias | Viável apenas se a rede de gás não chega ou como back-up. | BR | Mantém apenas mercado marginal.
Coque | N.D. | Indústria cimenteira | Oferta mundial abundante, preço muito baixo | BR | Concorre em nichos por preço
QAV | 62 (196) | Transporte Aéreo | Uso específico | BR | GN não se aplica
Óleo Diesel | 308 (959) | Transporte rodoviário (ônibus e caminhões) | Base instalada, alto rendimento, preço relativamente baixo | BR, AleSat, Ipiranga | Possibilidade de GN substituir no transporte coletivo urbano.
Gasolina 2 | 149 (464) | Veículos leves | Base instalada de consumidores. | BR, AleSat, Ipiranga | Preferido por motoristas com baixo consumo.
Álcool 3 | 48 (149) | Veículos leves | Veículos adaptados para o consumo – oferta de carros flex aumentou demanda; preço baixo, mas volátil | BR, AleSat, Ipiranga | Queda no preço do álcool pode dificultar novas conversões
GLP | 106 (329) | Residencial, comercial | Base instalada de consumidores, praticidade no transporte; hábito do consumidor. | Nacional, Liquigás, Minasgás/SHV, Bahiana/Ultra | Competidor do GN
Eletricidade | 272 (846) | Todos, especial/e Industrial, residencial | Praticidade no uso, base instalada, distribuição ampla | Cosern | Competidor do GN para usos térmicos
% GN: Parcela do gás natural no consumo do setor
Obs: (1) Rendimento menor da biomassa distorce os dados (2) Gasolina: não inclui álcool anidro adicionado (3) Álcool: inclui parcela contida na gasolina

## Slide 13: Há espaço para a Potigás obter uma margem de contribuição elevada na competição com o GLP e a eletricidade.
A comparação da formação de preços do gás natural, GLP e eletricidade mostra a vantagem do gás natural no custo de aquisição do energético distribuído:
  Gás Natural: R$0,35/m3
  Eletricidade: R$ 0,70/ m3 GNE
  GLP: R$ 0,81/ m3 GNE
Eletricidade trabalha com uma larga margem bruta (lucro + custos).
A distribuição no varejo do GLP inclui um revendedor – com sua margem.
Gás natural apresenta margem menor por estar voltada a consumidores de maior porte e não contemplar atuação no varejo (residências e pequeno comércio).
Gás Natural
GLP
Eletricidade
Break-down dos Preços Praticados no Rio Grande do Norte (2006)
Range de preços por categoria de consumidor
Fonte: estimativas FGV Projetos a partir dos balanços das empresas e ANP.

## Slide 14: Fronteiras de atuação
Cogeração
Escopo
Segmentos
Área
Grande Natal
Mossoró
Interior
Industrial
GNV
Comercial
Residencial
Geração Eletricidade
Gás Natural (canalizado)
GNC
Gás
Serviços agregados
Serviços energéticos
Novos segmentos

## Slide 15: A expansão da rede da Potigás será calcada no aproveitamento da capacidade existente e na interiorização seletiva
A área definida para a atuação da Potigás foi o Estado do Rio Grande do Norte1, com ênfase nas seguintes regiões:
  Grande Natal
    Priorização do atendimento de clientes situados ao longo da malha existente, para aproveitar capacidade ociosa, minimizar custos de investimento, propiciar rápida geração de caixa
  Mossoró
  Interiorização seletiva
    Ao longo dos gasodutos existentes (com o uso de válvulas para city-gates customizados)
    Extensão de redes de distribuição existente
    Eixo Assu-Seridó, em função da expectativa da construção de um gasoduto que corte a região
    Atendimento via GNC para antecipar consumo.
Os critérios para a escolha foram:
  Existência de redes
  Concentração do consumo potencial
1 A possibilidade de expandir sua atuação para outros estados (como estados vizinhos com a distribuição por meio de GNC ou estados que venham a permitir competição para grandes clientes) foi desconsiderada em função do compromisso da empresa como estado e a priorização da área de concessão.

## Slide 16: O Gás Natural atenderá 31 municípios em 2010.
2007 Municípios atendidos:13 Dutos: 9 *GNC: 4 | Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, Ielmo Marinho, Mossoró, Goianinha, Gov. Dix-Sept Rosado, Ceará - Mirim, Areia Branca*, Assu*, Currais Novos*, Caicó*
2010 Municípios atendidos:31 | João Câmara, Macau, Grossos, Jucurutu, São José do Seridó, Cruzeta, Acari, Parelhas, Jandaíra, Monte Alegre, São José do Mipibu, Alto do Rodrigues, Pendências, Nova Cruz, Canguaretama, Caraúbas, Pau-dos Ferros, Apodi, Santa Cruz.

## Slide 17: Em Natal, a malha permite atingir consumidores residenciais e comerciais localizados no seu entorno
Cidade Verde
Ponta Negra
Via Costeira
Ribeira
Aeroporto S. Gonçalo
Candelária
Mãe Luíza
F.Camarão
Malha atual e prevista - Natal
Fonte: Potigás

## Slide 18: O atendimento do pólo salineiro em Mossoró é possível por diferentes modos
Fonte: Potigás
UPGN
Campos de gás (não-aproveitado)
O fornecimento de gás para as salineiras:
  via rede (com expansão prevista)
  via GNC
Possibilidade de futuro atendimento em Areia Branca com o gás produzido em Ponta do Mel
  Potencial estimado de produção em campos na região: cerca de 100 mil m3/dia.
  Necessidade de construção de uma UPGN (capacidade de 100 mil m3/dia) e rede de gasodutos para interligação dos poços produtores e consumo (cerca de 25 km)
  Coordenação entre os agentes

## Slide 19: A expansão no eixo Assu-Seridó depende da construção, ainda não definida, do gasoduto Nordestão II por parte da Petrobras.

## Slide 20: No mercado automotivo, a maior parte do benefício fica com o consumidor, restando para a Potigás uma margem inferior ao dos demais agentes da cadeia.
Álcool
Gasolina
GNV
Margem da Potigás
Preços em R$/m3 de GNE
considerando
1 l de gasolina = 1 m3 GNV
1,2 l de álcool = 1 m3 GNV
Fonte: ANP (Pesquisa de Preços de Combustíveis em Natal 22/05/2007), Potigás

## Slide 21: Há possibilidades da Potigás expandir suas atividades, ao longo da cadeia do gás, com serviços correlatos ou diversificando sua atuação
Distribuição de Gás
Cadeia do Gás
Integração Upstream
Integração Downstream
Serviços Agregados
Diversificação de Energéticos
Produção Transporte
Serviços Energéticos

## Slide 22: A distribuidora, além de oferecer serviços agregados aos clientes, deve fomentar a oferta de fornecedores para incentivar/viabilizar o uso do gás.
Equipamento (Cliente)
Gás
Conexão
Rede Interna
Varejo
Operação
Manutenção
Atuação sob responsabilidade direta da distribuidora
Fomentar a oferta de fornecedores de equipamentos /serviços
Oferecer serviço aos clientes; contratação de fornecedores

## Slide 23: A expansão da produção e processamento de gás pode contribuir para a interiorização do atendimento e o aproveitamento dos recursos locais.
Pólo de Calcinação
SEDE: Governador Dix-Sept Rosado (40 Km de Mossoró);
PRODUÇÃO: cal hidratado, cal virgem, cerâmica, indústria de refratários e gesso;
ENERGIA: Gás Natural dos campos da área Sul de Mossoró (reserva de 300 milhões de m³), contrastando com lenha hoje utilizada e GLP utilizado no pólo de Minas Gerais;
EMPRESA ÂNCORA: KICAL, na RN 117, com a produção de 10.000 ton/mês (contrato assinado com a Potigás). A demanda prevista para todo o pólo é de 30 mil m³, ou seja, mantido esse consumo há gás na região por 27 anos;
SITUAÇÃO ATUAL: 8.000 ton/mês, 60 calcinadoras, 500 empregos diretos e 1000 indiretos (maioria informal); baixa qualidade e baixa produtividade; produção artesanal e desordenada.
Com a modernização das empresas e o uso do Gás-Natural a produção poderá atingir 40.000 ton/mês, com alta qualidade e alto valor agregado, dobrando o número de empregos