## Slide 1: 8. SÍNTESE DE SISTEMAS DE SEPARAÇÃO
8.1 Sistemas de Separação
Utilizado quando a separação desejada não pode ser efetuada por um único separador
8.2 O Problema de Síntese
8.2.1 Enunciado
Estabelecer o sistema de custo mínimo que a partir de uma dada mistura, produza um conjunto de misturas de composição definida.

## Slide 2
8.2.2 Problema Ilustrativo
8.2.3 Solução
A
B
C
F
D
E
A
E
B
D
C
F
SISTEMA
DE
SEPARAÇÃO
Componente Simbolo
Propano A
Buteno-1 B
n-Butano C
t-Buteno-2 D
c-Buteno-2 E
n-Pentano F

## Slide 3
8.2.4 Representação por Listas Ordenadas

## Slide 4
8.4 Resolução pelo Método Heurístico
8.4.1 Regras Heurísticas
Regra 1: Se a dificuldade dos cortes não diferir muito, então remover primeiro o componente em maior quantidade. Se as quantidades forem iguais, separar em partes iguais.
Regra 2: Se os componentes estiverem em quantidades equivalentes, então efetuar, por ultimo a separação mais difícil.
Regra 3: Ao usar destilação, remover um componente de cada vez como destilado.

## Slide 5
Regra 4: Evitar extrapolações de temperatura e pressão, dando preferência a condições elevadas se tais extrapolações forem necessárias.
Regra 5: Evitar separações que exigem espécies estranhas a misturas.
Regra 6: Remover logo os componentes corrosivos ou mais perigosos.
Regra 7: Ao usar destilação, ou processo semelhante, remover como destilado a espécie de maior valor ou produto desejado.

## Slide 6: 8.4.2 Resolução do Problema Ilustrativo pelo Método Heurístico
SIMB
COMP
VAZÃO
(kgmol/h
TE
(oC)
A
Propano
4,5
-42,1
B
Buteno-1
45,4
-6,3
C
n-butano
154,7
-0,5
D
t-buteno-2
48,1
0,9
E
c-buteno-2
36,7
3,7
F
n-pentano
18,1
36,1
1
2
(A/B) = 2,45
(A/C) = 2,89
(B/C) = 1,8
(C/B) = 1,17
(C/D) = 1,07
(C/D) = 1,70
(E/F) = 2,50

## Slide 7
Estado 1 do problema
Estado 2 do problema

## Slide 8
Estado 4 do problema
Estado 3 do problema

## Slide 9
8.4.3 Heurística Difusa
SE condição ENTÃO ação
Regra 1: Se (as concentrações diferem muito E a dificuldade dos cortes difere pouco), ENTÃO remover o componente com a maior concentração.
Regra 2: Se (as concentrações diferem pouco E a dificuldade dos cortes difere muito), ENTÃO efetuar o corte mais fácil.
Regra 3: Se (as concentrações diferem pouco E a dificuldade dos cortes difere pouco), ENTÃO remover o componente mais leve.

## Slide 10
R=αmin/ αmax , α = volatilidade relativa adjacente
Q=xmin/xmax , x = fração molar
Valores de R e Q próximos de 1 indicam que as volatilidades relativas adjacentes e as frações molares diferem pouco.
Valores de R e Q próximos de 0 indicam que essas variáveis diferem muito.

## Slide 11
8.5 Resolução pelo Método Evolutivo
8.5.1 Regras Evolutivas
As regras evolutivas norteiam as modificações no sentido da obtenção de fluxogramas vizinhos. Para processos de separação as regras são:
a) Inverter a ordem de corte de 2 colunas interligadas;
b) trocar o tipo de separador.

## Slide 12
Vizinha estrutural do problema

## Slide 13
8.5.2 Estratégia Evolutiva
Serve para guiar a resolução na direção mais promissora, evitando a aplicação desordenada das regras evolutivas.

## Slide 14
8.5.3 Resolução de Problema Ilustrativo pelo Método Evolutivo
COLUNA CUSTO ($/a)
3 77,4
5 32,8
12 985,5
TOTAL 1095,7
Fluxograma 1

## Slide 15
COLUNA CUSTO ($/a)
1 33,8
9 76,2
12 985,5
TOTAL 1095,5
Fluxograma 2
Evolução
Fluxograma Vizinho do Fluxograma 1 pela Inversão dos Cortes das Colunas 1 e 9

## Slide 16: Fluxograma Vizinho do Fluxograma 2 pela Troca do Processo 2 pelo 1
COLUNA CUSTO ($/a)
1 33,8
9 76,2
11 246,7
16 521,3
TOTAL 878,0
Evolução
Fluxograma 3

## Slide 17: Fluxograma Vizinho do Fluxograma 3 pela Inversão dos Cortes das Colunas 1 e 9
COLUNA CUSTO ($/a)
3 77,4
5 32,8
11 246,7
16 521,3
TOTAL 878,2
Fluxograma 4

## Slide 18: Fluxograma Vizinho do Fluxograma 3 pela Inversão dos Cortes das Colunas 9 e 11
COLUNA CUSTO ($/a)
1 33,8
8 249,0
14 68,3
16 521,3
TOTAL 872,4
Fluxograma 5
Evolução

## Slide 19: Fluxograma Vizinho do Fluxograma 5 pela Inversão dos Cortes das Colunas 1 e 8
COLUNA CUSTO ($/a)
2 256,3
18 14,5
14 68,3
16 521,3
TOTAL 860,4
Fluxograma 6
Evolução

## Slide 20: Fluxograma Vizinho do Fluxograma 6 pela Inversão dos Cortes das Colunas 2 e 14
COLUNA CUSTO ($/a)
3 77,4
6 254,2
18 14,5
16 521,3
TOTAL 867,4
Estado final da resolução
Fluxograma 7

## Slide 21: Estado Final da Resolução do Problema pelo Método Evolutivo com a Tolerância de 10%

## Slide 22: 8.6 Resolução por Método de Busca Ordenada
Utiliza-se um limite superior da seguinte forma:
* Se o custo acumulado de uma solução completa se mostrar superior ao limite vigente, essa solução é abandonada.
* Se o custo acumulado de uma solução completa se mostrar inferior ao limite vigente, essa solução é tomada como nova solução temporária e o seu custo é tomado como novo limite superior.
* Sempre que o custo acumulado de um ramo se tornar maior do que o limite superior vigente, a busca neste ramo é interrompida, retornando-se ao nó anterior.

## Slide 23
COLUNA | Custo da coluna | Custo acumulado
01. [A/BCDEF]1 | 33,8 | 33,8
09. [BCDE/F]1 | 76,2 | 110,0
11. [B/CDE]1 | 246,7 | 356,7
16. [C/DE]2 | 521,3 | 878,0 (primeiro “bound”)
12. [C/BDE]2 | 985,5 (violou “bound’) | -
08. [B/CDEF]1 | 249,0 | 282,8
14. [CDE/F]1 | 68,3 | 351,1
16. [C/DE]2 | 521,3 | 872,4 (novo “bound”)
15. [C/DEF]2 | 582,2 | 865,0
17. [DE/F]1 | 35,2 | 900,2
10. [C/BDEF]2 | 1047,0 (violou “bound’) | -
Resolução do problema ilustrativo

## Slide 24
COLUNA | Custo da coluna | Custo acumulado
03. [ABCDE/F]1 | 77,4 | 77,4
05. [A/BCDE]1 | 32,8 | 110,2
11. [B/CDE]1 | 246,7 | 356,9
16. [C/DE]2 | 521,3 | 878,2
12. [C/BDE]2 | 985,5 (violou “bound’) | -
06. [AB/CDE]1 | 254,2 | 331,6
16. [C/DE]2 + 18.[A/B]1 | 521,3+14,5 | 867,4 (novo “bound”)
07.[AC/BDE]2 | 981,6 (violou “bound”) | -

## Slide 25
COLUNA | Custo da coluna | Custo acumulado
02. [AB/CDEF]1 | 256,3 | 256,3
14. [CDE/F]1+ 18.[A/B]1 | 68,3 + 14,5 | 339,1
16. [C/DE]2 | 521,3 | 860,4 (novo “bound”)
15. [C/DEF]2 + 18.[A/B]1 | 582,2 + 14,5 | 853,0
17. [DE/F]1 | 35,2 | 888,2 (violou “bound”)
COLUNA | Custo da coluna | Custo acumulado
04. [AC/BDEF]2 | 1047,5 (violou “bound”) | -

## Slide 26: Solução Ótima do Problema Ilustrativo Obtida pelo Método de Busca Ordenada