## Slide 1
4. AVALIAÇÃO ECONÔMICA
DE PROCESSOS
4.1 Introdução
4.2 Estimativas Econômicas
4.2.1 Estimativa de Custos
4.2.2 Estimativa de Investimento
4.3 Dados para a Estimativa de Custos e de Investimento
4.3.1 Rudd & Watson
4.3.2 Douglas

## Slide 2
Desempenho previsto – fase de projeto
Desempenho de um processo – fase de operação
Podem ser medidos através de critérios econômicos expressos por funções de tipo lucro ou custo.
Estes critérios são utilizados tanto em problemas de simulação como de dimensionamento.
Em problemas com graus de liberdade maior que 0, o critério econômico serve para nortear a busca do dimensionamento ótimo.
4.1 INTRODUÇÃO
OBJETIVO: Estudo da viabilidade de processos novos, de modificações em processos existentes, de novos empreendimentos.

## Slide 3
Principais aspectos econômicos que influenciam sobre os projetos
Análise de Projetos
Valor presente do fluxo do caixa
Taxa interna de retorno
- Depende do investidor
Estrangeiro x Brasileiro;
Estatal x Privado;
- Depende do financiamento
A taxa de financiamento também influi na taxa interna de retorno.
US$ - menor taxa de financiamento
4.1 INTRODUÇÃO

## Slide 4
- Depende do risco
Todo capital corre risco, mas quanto maior este for, maior terá que ser a remuneração. Quanto maior o risco maior a taxa.
Impostos - 30% do investimento no Brasil
A Viabilidade econômica é relação entre a receita liquida anual de um projeto e o investimento necessário à sua realização. Esta receita deve ser suficiente para que seu valor presente seja maior do que o investimento.
4.1 INTRODUÇÃO

## Slide 5
4.1 INTRODUÇÃO
Nível de detalhamento
Faixa de erros
(%)
Síntese de processo
(30 a 50)
Projeto de processo
Projeto básico
Projeto detalhado
Projeto executivo
(20 a 30)
(15 a 20)
(10 a 15)
(5 a 10)
Custo de execução do projeto

## Slide 6
“Venture Profit” (Happel)
Lucro do empreendimento (LE)
Investimento em processo industrial sujeito a
Risco Comercial

Investimento com retorno garantido e
Risco Zero
4.1 INTRODUÇÃO

## Slide 7
Fluxograma Ilustrativo do Lucro do Empreendimento

## Slide 8
Valores Típicos da Taxa de Retorno sobre o Investimento

## Slide 9
Valores Típicos para a Taxa de Risco

## Slide 10
Estimativas aproximadas – Baseada nas dimensões principais dos equipamentos mais importantes e nas estimativas de consumo de matérias primas, de insumos e de utilidades.
Estimativa mais incerta
Precisão é inferior, mas a sua execução é muito mais rápida.
Discriminar diferentes alternativas nos estágios preliminares do projeto, etapa em que a precisão não é relevante.
Estimativas detalhadas - Finalidade de formalizar propostas para a compra dos equipamentos.
correlacionados
fatores empíricos baseados na experiência acumulada no projeto de processo.
4.2 Estimativas Econômicas

## Slide 11
4.2 Estimativas Econômicas
ESTIMATIVAS DE CUSTOS

## Slide 12
Preço ou custo unitário do item i ($/kg)
4.2 Estimativas Econômicas
ESTIMATIVAS DE CUSTOS
Cmatprim + Cutil = ( pi.qi).fo
Taxa de consumo horário do item i (kg/a)
Fator anual de oper da planta (horas/a)
Utilidades (Cutil) – Insumos (solventes)
Ifixo ????? Itotal ??????

## Slide 13
4.2 Estimativas Econômicas
ISBL ???
ISBL = fT fD fL  IEi

## Slide 14
4.2 Estimativas Econômicas
IEi = Preço de compra do equipamento i, estimado num determinado ano e numa determinada região.
ISBL = fT fD fL  IEi
fL = Fator experimental - fator de lang
Tipo de processamento | fL
Sólido | 3,9
Sólido e Fluido | 4,1
Fluido | 4,8

## Slide 15
4.2 Estimativas Econômicas
fD = Fator de atualização de preços para o ano vigente
fT = Fator experimental da transferência de região na qual foi estimado o preço, para a região onde será seguida a instalação
fD = ICa/ICb
fD = PI.fI + PB.fB
PI - % do valor do equipamento que deve ser importado
fB – fator que relaciona o preço de compra no Brasil/região estimada
fI – fator que leva em conta despesas de importação
PB - % do valor do equipamento nacional (1-PI)
fD = valor do ano vigente/
valor no ano que em foi estimado o investimento

## Slide 16
4.2 Estimativas Econômicas
LE = (1-t)[0,97 R - 1,37 (Cmatprim + Cutil) - 0,204 Ifixo] - im Itotal

## Slide 17
4.3 Dados para a estimativas de Custos e de Investimento
IEi = IEbi (Qi/Qbi)Mi
IEbi – Preço para um equipamento i para uma dimensão ou capacidade de referência Qbi.
Mi – Fator experimental de escala para o equipamento i
4.3.1 - Dados apresentados em Rudd & Watson
(a) Dados para a estimativas de Investimento
fL – (1+ fi) (1+fj)

## Slide 18
Correlações de Custo para Alguns Equipamentos Típicos

## Slide 19
4.3 Dados para a estimativas de Custos e de Investimento
4.3.1 - Dados apresentados em Rudd & Watson

## Slide 20
(b) Dados para a estimativas Custos de utilidade

## Slide 21
4.3.2. Dados apresentados em Douglas
(a) Dados para a estimativas de investimentos
(a.1 ) Custo instalado de trocadores de calor
Área de troca térmica – 200<A< 5000ft2
Fator global de coreção – material, pressão e tipo

## Slide 22
4.3.2. Dados apresentados em Douglas
(a) Dados para a estimativas de investimentos
(a.2 ) Custo instalado de colunas de destilação
Fc = Fp Fm
diâmetro
altura
Pressão e material

## Slide 23
4.3.2. Dados apresentados em Douglas
(a) Dados para a estimativas de investimentos
(a.3 ) Custo instalado dos refervedores
(a.4 ) Custo instalado dos condensadores
Qc - Carga térmica do condensador
Tb – Temperatura de bolha do destilado
QR - Carga térmica do refervedor

## Slide 24
4.3.2. Dados apresentados em Douglas
(b) Dados para a estimativas de custos e utilidades
(b.1 ) Utilidades quentes
(b.2 ) Utilidades frias
QR - Carga térmica do refervedor
Cv – Custo do vapor
Qc - Carga térmica do condensador
Ca – Custo da água
(US$ 0,1335/1000 gal

## Slide 25
Fator de Escala no Custo de Investimento
de um Trocador de Calor